MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: [Auto]
CPU Clock Ratio ...........................:9x
Fine CPU Clock Ratio.....................:+0.5
CPU Frequency .............................:4.00Ghz (422x9.5)

Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 422 Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: Auto
C.I.A.2 ...........................................:[Disabled]

Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800 mv
PCI Express Clock Drive................: 900 mv
CPU Clock Skew ..........................: 500 ps
MCH Clock Skew .........................: 100 ps

DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
X.M.P………………………………………………..:  [Auto]

(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
System Memory Multiplier ..............:[2.00D]
Memory Frequency (Mhz) ...............:800 	844
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]

Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 6 [4]
tRCD ......................................... 6 [4]
tRP'........................................... 6 [4]
tRAS.......................................... 18 [12]

Advanced Timing Control
tRRD........................................... 3 [4]
tWTR.......................................... 3 [4]
tWR............................................ 6 [8]
tRFC........................................... 52
tRTP........................................... 3 [4]
Command Rate (CMD) ....................:0 [2]

Driving Strength Profiles
Driving Strength ............................ [Auto]

Channel A & B
Static tRead Value.........................: 8
tRD Phase0 Adjustment...................:1 [Auto]
tRD Phase1 Adjustment...................:0 [Auto]
tRD Phase2 Adjustment .................:0 [Auto]
tRD Phase3 Adjustment..................:0 [Auto]
Trd2rd(Different Rank)....................:6 [Auto]
Twr2wr(Different Rank)...................:6 [Auto]
Twr2rd(Different Rank)...................:5 [Auto]
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:8 [Auto]
Dimm1 Clock Skew Control...............:[Auto]
Dimm2 Clock Skew Control...............:[Auto]
DDR write training..............................[Auto]

Motherboard Voltage Control
Load Line Calibration........................[Disabled]
Voltage Type.………... [Auto]

CPU
CPU Vcore….……….........................: 1.38125v
CPU Termination…..... ......................:1.280V 
CPU PLL………………….....................:1.3500V 
CPU Reference.…………........................:0.760V [Auto]

MCH/ICH
MCH Core……………....1.3v

MCH Reference….…….Auto
MCH/DRAM Ref.…...... 0.910v
ICH I/O……………….....1.570V 
ICH Core…………...……1.200V

DRAM
DRAM Voltage ……....2.0v (PI Blacks rated 1.8- 1.9v)
DRAM Termination .…0.910V- will not let me select 0.900v??
Channel A Reference 0.910V            “
Channel B Reference 0.910V            “